# ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

# В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес: Московская область, Ленинский район, п. Володарского, ул. Елохова роща, д.8

Площадь земельного участка:   24 070 кв.м.

Технические характеристики здания:

Тип здания:           панельный, керамзитобетонный

Этажность:            10 этажей

Общая площадь:                                         14 569,90 кв.м.

Общая площадь жилых

помещений (с учетом неотапливаемых): 13 387,80 кв.м.

Общая площадь квартир:                           12 458,10 кв.м.,

в. том числе жилая:                                      7 102,40 кв.м.

Общая площадь нежилых

помещений (объектов нежилого

фонда):                                                                1182,1 кв.м.

Состав

и состояние общего имущества многоквартирного дома

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования: - тамбур - вестибюли | Количество – 6 шт. Площадь пола -114,28 м2 Материал пола - керамическая плитка | Состояние – удовлетворительное |
| Межквартирные лестничные площадки и холлы | Количество- 60 шт. Площадь пола- 1103 м2 Материал пола - керамическая плитка | Состояние – удовлетворительное |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 151 шт., в т.ч. Жилая часть + чердак -138; Подвал – 7; Крыльцо – 6; Материал лестничных маршей - бетон Материал ограждения - металл | Состояние – удовлетворительное |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: Лифтовые шахты - 6 Мусорные шахты -6 |  |
| Технические этажи (23 продуха) | Количество- 6 шт. Площадь пола – 1667,70 м2 Материал пола – цемент | Санитарное состояние – удовлетворительное. |
| Технические подвалы (37 продухов) | Количество- 6 шт. Площадь пола - 1752,90 м2 Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: ХВС ГВС отопление кабель - 0,4 Квт, телеф. Перечень установленного инженерного оборудования: ИТП – 2 водомерные узлы – 2 ВРУ – 2 | Санитарное состояние – удовлетворительное. Требования пожарной безопасности - соблюдены |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – монолитная плита ж/б | Состояние – удовлетворительное |
| Стены, перегородки и потолки внутри помещений общего пользования | Количество подъездов – 6 шт Площадь стен – 5595 м2 Материал стен и перегородок – бетон Материал отделки стен – покраска. Пл-дь потолков – 1894,50 м2 | Состояние – удовлетворительное |
| Наружные стены | Материал – ж/б плиты | Состояние – удовлетворительное |
| Перекрытия | Кол-во жилых этажей- 60 Материал- железобетон Площадь- 17529 м2 |  |
| Крыши | Количество – 1 шт. Вид кровли – плоская Материал кровли –гидроизол Площадь кровли – 1801 м2 Протяженность ограждений по периметру – 428,4 п.м. | Состояние – удовлетворительное |
| Двери | Количество дверей – 107 шт. Из них: металлических – 6 шт. деревянных- 101 шт., в т.ч. лестн. клетки – 72 шт.; подвал – 11 шт.; чердак – 18 шт. | Состояние – удовлетворительное |
| Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 122 шт. Из них деревянных – 122 шт. | Ремонт по мере необходимости |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Лифты и лифтовое оборудование. | Количество – 6 Грузоподъемность –0,630 т |  |
| Мусоропровод законсервирован по решению жильцов | Количество – 6 шт. | Состояние ствола - удовлетворительное |
| Вентиляция | Кол-во вентиляционных каналов – 46 шт. Материал вентиляционных каналов – бетон Количество вентиляционных коробов – 46 шт. |  |
| Вентиляционные трубы | Кол-во вентиляционных труб -46 шт. Материал - бетон | Состояние вентиляционных труб - удовлетворительное |
| Ливневая канализация | Материал и протяженность водосточных труб: ПВХ – 30 м.п.; чугун – 254 м.п.; Количество водосточных воронок – 12 шт. |  |
| Электрические вводно- распределительные устройства | Количество – ВРУ – АВР – 2 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Светильники | Количество: 477 – подъезды, чердак 129 - подвал 12 – лифты 36 – машинное отделение 60 – лифтовые шахты | Замена и ремонт по мере необходимости |
| Магистраль с распределительными щитками | Щитки этажные – 60 шт. Щитки распредел–226 шт Длина магистрали – 177 м.п. |  |
| Сети электроснабжения | Протяженность – 2521 м.п. |  |
| Сети теплоснабжения | Материал труб – сталь протяженность – 4367 м.п. |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество – 330 шт. | Замена или ремонт по мере необходимости |
| Бойлерные (теплообменники) | Количество – 4 шт. «Лаваль» | Состояние - удовлетворительное |
| Конвекторы «Универсал ТБ-С» | Материал – сталь К-во в подъездах – 24 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Системы очистки воды в водомерных узлах | Количество – 2 шт. Марка – ФДУ- 100 | Состояние - удовлетворительное |
| Насосы | Количество – 6 шт. Марка – «Дренажник» 150/6Ф |  |
| Трубопроводы холодной воды | Материал труб – сталь протяженность – 2631 м.п. |  |
| Трубопроводы горячей воды | Материал труб – сталь протяженность – 3380 м.п. |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество–2204 шт. в т.ч. ХВС – 1048 шт.; ГВС – 1156 шт. | Замена или ремонт по мере необходимости |
| Коллективные приборы учета: электросчетчики теплосчетчики водомеры | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: Меркурий 230 АР – 2 шт Комбиметр. QII OS-2шт. WPD – 2 шт. |  |
| Трубопроводы канализации | Материал и протяженность труб: ПВХ – 2160 м.п.; чугун – 110 м.п. |  |
| Указатели, наименования улицы, на фасаде дома | Количество – 1 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| IV. Земельный участок, прилегающий к многоквартирным домам – 8, 10, 12 |
| Общая площадь | Земельного участка – 24070 м2, в том числе застройки – 5184,6 м2 проезда – 5590 м2 тротуара – 4854 м2 отмостки – 910 м2 газона – 8168 м2 | Ямочный ремонт по мере необходимости |
| Элементы благоустройства: Песочница – 5 шт. Балансир – 5 шт. Игровой комплекс – 3 шт Спорт. комплекс – 2 шт. Спорт. снаряд – 2 шт. Стенка-турник – 3 шт. Качели – 6 шт. Карусель – 5 шт. Детский рукоход – 3 шт. Зонт – 6 шт. Качалка – 4 шт. Баскетбольная площадка Решетка для чистки обуви – 14 шт. | Малые архитектурные формы: Скамейки – 30 шт. Урны – 27 шт. | Состояние - удовлетворительное |